załącznik nr 1a do SIWZ

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | strona |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |

#### KOSZTORYS OFERTOWY

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D w m. Kłębanowice na odcinku od km  8+700 do km 8+830”

| LP | Rodzaj robót ELEMENTY SCALONE | Szacunkowa ilość | Wartość brutto (ZA POZYCJE SCALONĄ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Część I |
| Zadanie 1 |
| 1 | Rozbiórka istniejącej nawierzchni gruntowej, wraz z wywozem na odległość do 5 km | 135 mb |  |
| 2 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, o grubości 20 cm, oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, o grubości 20 cm, dla potrzeb ułożenia chodnika | 135 mb |  |
| 3 | Budowa chodnika, z kostki betonowej, szarej, o gr 8 cm, na odcinku od zjazdu na drogę gminną w kierunku granicy opracowania projektowego do przejścia dla pieszych (włącznie); na wysokości przejścia dla pieszych chodnik obustronnie. | 195m2 |  |
| 4 | Montaż krawężnika betonowego 15/30/100, na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej wzdłuż chodnika i zjazdów. | 143 mb |  |
| 5 | Montaż obrzeży betonowych 8/30/100, na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej wzdłuż chodnika i zjazdów. | 139 mb |  |
| Zadanie 2 |
| 6 | Wykonanie niwelacji obszaru po nieczynnym rowie drogowym w poboczu drogi; | 135 mb |  |
| 7 | Wzmocnienie rowu betonowymi płytami ażurowymi typu meba – (od przejścia dla pieszych, w kierunku łuku). | 1 kpl. |  |
| 8 | Wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych (wpustów deszczowych) DN 450 mm z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych, na podbudowie betonowej. | 2 szt. |  |
| 9 | Montaż 2 szt. wpustów krawężnikowo - jezdniowych, klasy D400, w żeliwnym kołnierzu ¾. | 2 szt. |  |
| 10 | Montaż 2 kpl. lamp hybrydowych typu HLSU 1001 8,0 m z lampami LED (doświetlenie przejścia dla pieszych), wraz ze skrzynka i akumulatorem, zamontowanych na fundamentach typu F 150. | 2 szt. |  |
| 11 | Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni, w okolicach przejścia dla pieszych. | 1 kpl. (2 znaki + oznakowanie poziome |  |
| 12 | Montaż balustrady przy przejściu dla pieszych. | 1 kpl.(4 m) |  |
| 13 | Wykonanie przykanalików 2 szt.: od Wp1: Dz200 PVC lite SN 12, L = 8,10 m, od Wp2: Dz200 PVC lite SN 8, L = 8,70 m, z włączeniem do studni rewizyjnej D1.7. | 17 m |  |
| 14 | Wykonanie studni rewizyjnej D1.7, DN1000 z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego, ze stali nierdzewnej, pokrytej warstwa z tworzywa sztucznego, z fabrycznie wykonaną kinetą, z włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym klasy C250, z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelką tłumiąca drgania. | 1 szt. |  |
| 15 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km, w pasie 1-1,50m na odcinku wykonanych robót. | 130 mb |  |
| 16 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, na odcinku wykonanych robót. | 130 mb |  |
| 17 | Wykonanie nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm na odcinku wykonanych robót. | 130 mb |  |
| RAZEM część I |  |
| Część II |
| 1 | Wykonanie odcinka (od studni D1.7 do studni D1.8), kanalizacji z rur Dz315 PVC lite SN 8, na podsypce piaskowej o grubości min. 15 cm. | 37 m |  |
| 2 | Odtworzenie rowu drogowym w poboczu drogi, od studni wlotowej D1.8 do Wyl3 (z obudową wylotu), poprzez oczyszczenie z namułów i nanosów oraz wyprofilowanie. | 52 m |  |
| 3 | Wykonanie studni wlotowej D1.8, DN1000 z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego, ze stali nierdzewnej, pokrytej warstwa z tworzywa sztucznego, wyposażonej w prefabrykowany betonowy osadnik poziomy na rowie, z kratami stalowymi, włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym klasy C250, z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelką tłumiąca drgania, posadowionej na podbudowie betonowej z betonu C8/10 gr. Minimum 0,1 m. Skarpę na wylocie studni należy zabezpieczyć kostka betonowa z płytami ażurowymi betonowymi na podsypce piaskowo cementowej 4;1, o grubości 0,1 m. | 1 szt. |  |
| 4 | Wykonanie 2 szt. wylotów kanału deszczowego: Wyl2 i Wyl3 do rowu, jako typowych, prefabrykowanych, betonowych wraz z projektowanym umocnieniem. | 2 szt. |  |
| RAZEM część II |  |

- Podane w kosztorysie ofertowym ilości są jedynie wartościami szacunkowymi. Po stronie Wykonawcy jest weryfikacja przedmiarów w oparciu o Dokumentację techniczną, z uwzględnieniem warunków terenowych.

- Wycenione elementy scalone powinny zawierać wszelkie koszty niezbędne dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z zakresu robót, opisu robót określonego w Dokumentacji technicznej, zapisów projektu umowy, przepisów prawa budowlanego, przepisów bhp i ppoż., zasad sztuki i wiedzy budowlanej, parametrów, norm i standardów jakościowych związanych ze specyfiką obiektu.

# Wycenione elementy scalone muszą zawierać również koszty czynności nie ujętych w dokumentacji technicznej, bez których nie można wykonać zamówienia, m.in. wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, dotyczących organizowania oraz likwidacji placu budowy, kosztów pomiarowych, koszty projektu organizacji ruchu, zajęć i wyłączeń, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, badaniami poprawności ich wykonania, koszty nadzoru technicznego i geodezyjnego, robót towarzyszących i tymczasowych nie wymienionych, ubezpieczenia realizacji zadania, transportu zewnętrznego i wewnętrznego pracowników, sprzętu, jak również koszty transportu i utylizacji odpadów, zysku z zagospodarowania lub sprzedaży odzyskanych elementów oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania kosztów i ilości robót. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy:

Data: ……………………           ………………………………………………..

(podpis)